	Reaction	Input / Probability	e_th (eV)	p0		Calculated / Probability
	Cl radical reaction
1.	Si(s) + Cl → SiCl(s)	0.99				0.594
2.	SiCl(s) + Cl → SiCl2(s)	0.40				0.553
3.	SiCl2(s) + Cl → SiCl3(s)	0.30				0.829
4.	SiCl2(s) + Cl → SiCl(s) + Cl2	0.02				0.0553
5.	SiCl3(s) + Cl → SiCl4(g)	0.0001				0.0007
6.	SiCl3(s) + Cl → SiCl2(s) +Cl2	0.08				0.5732
8.	M(s) + SiClx(g) → M(s) + SiClx(s)	0.02
	Cl+ ion reaction
9.	Si(s) + Cl+ → Si(g) + Cl*		25	0.05	P	0.004
10.	SiCl(s) + Cl+ → SiCl2(g)		35	0.10	P	0.02
11.	SiCl(s) + Cl+ → SiCl2(g)		10	0.20	C	0.037
12.	SiCl2(s) + Cl+ → SiCl2(g) + Cl*		10	0.50	C	0.121
13.	SiCl3(s) + Cl+ → SiCl3(g) + Cl*		10	0.50	C	0.126
	Cl2+ ion reaction
15.	Si(s) + Cl2+ → Si(g) +Cl2*		25	0.02	P	0.0015
16.	SiCl(s) + Cl2+ → SiCl2(g) + Cl*		10	0.20	C	0.0346
17.	SiCl2(s) + Cl2+ → SiCl2(g) + Cl2*		10	0.25	C	0.0561
18.	SiCl2(s) + Cl2+ → SiCl3(g) + Cl*		10	0.25	C	0.056
19.	SiCl3(s) + Cl2+ → SiCl3(g) + Cl2*		10	0.25	C	0.0586
20.	SiCl3(s) + Cl2+ → SiCl4(g) + Cl*		10	0.25	C	0.0586
	Ar+ ion reaction
22.	Si(s) + Ar+ → Si(g) + Ar*		25	0.05	P	0.0003
23.	SiCl(s) + Ar+ → SiCl(g) + Ar*		10	0.20	C	0.0025
24.	SiCl2(s) + Ar+ → SiCl2(g) + Ar*		10	0.50	C	0.008
25.	SiCl3(s) + Ar+ → SiCl3(g) + Ar*		10	0.50	C	0.0084