	Reaction	Probability	Eth (eV)	p0		Probability
	Cl radical reactions
1.	Si(s) + Cl → SiCl(s)	0.99
2.	SiCl(s) + Cl → SiCl2(s)	0.40
3.	SiCl2(s) + Cl → SiCl3(s)	0.30
4.	SiCl2(s) + Cl → SiCl(s) + Cl2	0.02
5.	SiCl3(s) + Cl → SiCl4(g)	0.0001
6.	SiCl3(s) + Cl → SiCl2(s) +Cl2	0.08
7.	R(s) + Cl → R(s) + Cl
8.	M(s) + SiClx(g) → M(s) + SiClx(s)	0.02
	Cl+ ion reaction
9.	Si(s) + Cl+ → Si(g) + Cl*		25	0.05	P
10.	SiCl(s) + Cl+ → SiCl2(g)		35	0.10	P
11.	SiCl(s) + Cl+ → SiCl2(g)		10	0.20	C
12.	SiCl2(s) + Cl+ → SiCl2(g) + Cl*		10	0.50	C
13.	SiCl3(s) + Cl+ → SiCl3(g) + Cl*		10	0.50	C
14.	R(s) + Cl+ → R(g) + Cl*		15	0.01	P
	Cl2+ ion reaction
15.	Si(s) + Cl2+ → Si(g) +Cl2*		25	0.02	P
16.	SiCl(s) + Cl2+ → SiCl2(g) + Cl*		10	0.20	C
17.	SiCl2(s) + Cl2+ → SiCl2(g) + Cl2*		10	0.25	C
18.	SiCl2(s) + Cl2+ → SiCl3(g) + Cl*		10	0.25	C
19.	SiCl3(s) + Cl2+ → SiCl3(g) + Cl2*		10	0.25	C
20.	SiCl3(s) + Cl2+ → SiCl4(g) + Cl*		10	0.25	C
21.	R(s) + Cl2+ → R(g) + Cl2*		15	0.01	P
	Ar+ ion reaction
22.	Si(s) + Ar+ → Si(g) + Ar*		25	0.05	P
23.	SiCl(s) + Ar+ → SiCl(g) + Ar*		10	0.20	C
24.	SiCl2(s) + Ar+ → SiCl2(g) + Ar*		10	0.50	C
25.	SiCl3(s) + Ar+ → SiCl3(g) + Ar*		10	0.50	C
26.	R(s) + Ar+ → R(g) + Ar*		15	0.01	P